ПРОЕКТ

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

# с.Старосубхангулово.    2011  год.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2011-2012 гг. и на период до 2015 г. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района Бурзянский район |
| Разработчики Программы | Администрация района, территориальное финансовое управление района, предприятия ЖКХ |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного, промышленного строительства, строительства объектов соцкультбыта в муниципальном районе Бурзянский район Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Бурзянский район Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Сроки реализации Программы | 2011-2012 гг. и на период до 2015 г. |
| Основные направления Программы | Развитие электрических сетей. Развитие системы теплоснабжения. Развитие системы газоснабжения Развитие системы водоснабжения и водоотведения. Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования | Общая стоимость Программы тыс.рублей в ценах 2000 года источник финансирования — бюджет Республики Башкортостан,местный бюджет,средства инвесторов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы и отдел ЖКХ, а именно: общий контроль; контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального района Бурзянский район, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния районной окружающей среды. Развитие электрических сетей обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры; обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения повышение надежности и качества теплоснабжения; улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности в районе; соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%; снижение уровня потерь воды до 15 %; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Развитие газоснабжения - повышение надежности газоснабжения - повышение экологической безопасности в районе - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; Утилизация твердых бытовых отходов улучшение санитарного состояния районных территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района; улучшение экологического состояния муниципального района |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований, в соответствии с данным законом, является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального района Бурзянский район на 2010-2012 гг. и на период до 2015 г. разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,.

Программа определяет основные направления развития инженерной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, повышение качества услуг и улучшение экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального района Бурзянский район и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Бурзянский район.

Существующее положение коммунальной инфраструктуры

муниципального района Бурзянский район.

Система электроснабжения

Электроснабжение  муниципального района Бурзянский район осуществляют ОАО «БашРЭС» в лице «БашРЭС-Белорецк» через присоединенные сети протяженностью более 200км, 2 подстанции 110/10кВ, более 160 подстанций 10/0,4кВ, а также ООО «КомЭнергоСервис», на обслуживании которого находятся ВЛ 0,4 и 10кВ общей протяженностью 63,5 км, 38 подстанций с установленной мощностью 7,336 тыс.кВа.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии согласно Постановления №1611 от 29.12.2010 г.: -ставка на содержание электрических сетей – 888291,36 руб./МВт в месяц(НДС не предусмотрен);

- ставка на оплату технологических потерь – 720,96 руб./МВт. Ставка на содержание электрических сетей расчитана, исходя из мощности 1, 85МВт(на основании согласованного с ООО «БашРЭС» баланса электрической энергии и мощности). Нормативный технологический расход принят в размере 29%.

Тариф на подключение,  согласно Постановлению №18 от 07 марта 2008 г.- 550 руб.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения.

1.Населенные пункты района снабжаются по 3 категории надежности, т.е. электроснабжение района осуществляется только по одной электрической цепи и перерыв в электроснабжении может составить 24 часа.

2.Строительство новых ВЛ 10/0,4 кВ не поспевает за вводом нового жилья, особенно в микрорайоне «Базал» с.Старосубхангулово, что приводит к росту самостроев, самовольному подключению к существующим линиям и снижению надежности электроснабжения всех потребителей.

3.Высокий износ существующих сетей ВЛ-0,4 кВ и оборудования, что приводит к частым аварийным отключениям и большим технологическим потерям электроэнергии.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, модернизация и строительство линии передач 110/10 кВ, а также строительство и реконструкция распределительных сетей 10/ 0,4кВ, в том числе бесхозяйных линий ВЛ-0,4 кВ( самостроев).

Общее годовое потребление электроэнергии по району составляет 22.5 млн.кВт.ч

Перспектива увеличения электроэнергии до 2015года-  до 25 млн.кВт.ч

Система теплоснабжения

Теплоснабжение района(с.Старосубхангулово) осуществляет МУП «Алакуян» , которое обслуживает газовую котельную в с Старосубхангулово. Объем  отапливаемых помещений центральной котельной составляет 68,5 тыс.м3. Протяженность тепловых сетей на территории района составляет 1,3км в двухтрубном исчислении.  В настоящее время ведется реконструкция котельной с установкой котлов, работающих на газе и печном топливе общей мощностью 2,2 Гкал.(у старых котлов- 4,3 Гкал). Количество теплоэнергии, вырабатываемой котельной составляет около 5000 Гкал. в год. Потребителями тепловой энергии являются все многоквартирные дома(6 МКД), социально-культурные объекты, учреждения связи, банки, здание РОВД, здание администрации района- всего 21 объект. По приборам учета теплоэнергия отпускается только трем учреждениям.

Тариф на тепловую энергию составляет 683,7 руб./Гкал.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

1.Большие потери тепла при доставке потребителям, связанные с износом теплосетей, недостаточной теплоизоляцией трубопроводов.

2.Частым выходом из строя приборов учета тепла из некачественной водоподготовки.

3.Высокая себестоимость единицы мощности теплоэнергии из-за большого расход газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии установленными ранее котлами.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечены 7 из 34 населенных пунктов МР Бурзянский район, т.е. 17,5 %.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Водопроводные станции (ед.) | Водопров. сети, км | Количество жилых домов | В том числе обеспеченных водой из централизов. системы | % обеспеч-ти водопроводной питьевой водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП Аскаровский сельсовет | 1 скважина | 2,5 | 470 | 87 | 18,5 |
| 2 | СП Байназаровский сельсовет | 2 скважины | 4,9 | 934 | 145 | 15,5 |
| 3 | СП Иргизлинский сельсовет | 1 скважина | 1,5 | 236 | 30 | 12,7 |
| 4 | СП Киекбаевский сельсовет | 1 скважина | 2,4 | 198 | 135 | 68,0 |
| 5 | СП Старосубхангул-ский с/совет | 5 скважин | 27,4 | 1860 | 1241 | 66,7 |
|  | По району | 10 скважин | 38,7 | 5970 | 1638 | 27,4 |

Суммарный объем реализованной воды составил в 2010 году 40,2 тыс.м3

Водоснабжением Бурзянского района занимается ООО «Бурзянстройсервис», взявшая в аренду водопроводные сети с.Старосубхангулово, д.Старомусятово, д. Байназарово и д.Магадеево.

Основные технические и технологические проблемы:

-незакольцованные(тупиковые) участки водопроводов часто в зимнее время замерзают;

-быстрый износ насосов скважин из-за недостаточной глубины скважин;		         -отсутствие автоматики в водонапорных башнях, из-за чего происходит перерасход электроэнергии, переполнение башен водой;					                                                   -плохое состояние электроаппаратуры в помещениях насосных станций из-за высокой   влажности.

Система газоснабжения

Газоснабжением района занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», обслуживанием сетей  филиал ОАО «Газсервис» «Белорецкгаз».

Протяженность газовых сетей на территории района составляет на 01.01.2011 года 107 км, в том числе межпоселковых газопроводов(МПГ)-35,55км,внутрипоселковых(ВПГ)-71,45км, 12 ГРП, 6 ШРП, 2 АГРС. Всего газифицировано 906 домов/квартир, 61 коммунально-бытовой объект -уровень газификации составляет 31,6%.Количество квартир, подлежащих газификации природным газом-2735, в том числе на существующих сетях-918 квартир.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличие жилого фонда, всего дом/кв | Кол-во квартир, подлеж. газифика-ции | Газифи-цировано квартир природ. газом | Количес-тво негазофиц. квартир на постро-енных газовых сетях | Наличие газовых сетей, км | Потребность в газовых сетях , км | Уровень газифи- кации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, км | В т.ч. МПГ | В т.ч. ВПГ | Всего, км | В т.ч. МПГ | В т.ч. ВПГ |  |
| 1 | д.Байназарово | 455 | 410 | 30 | 129 | 8,714 | 3,72 | 4,994 | 4,6 | 0 | 4,6 | 6 |
| 2 | д.Кургашлы | 108 | 95 | 42 | 50 | 3,396 |  | 3,396 | 1,8 | 0 | 1,8 | 38 |
| 3 | д.Новомунаси-пово | 125 | 118 | 23 | 28 | 1,409 |  | 1,409 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | д.Набиево | 184 | 169 | 31 | 134 | 10,884 | 6,06 | 4,824 | 1,9 | 0 | 1,9 | 16 |
| 5 | д.Старомуна-сипово | 197 | 182 | 25 | 79 | 4,502 | 2,092 | 2,41 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | д.Новосубхан-гулово | 176 | 158 | 41 | 123 | 21,092 | 17,074 | 4,018 | 2,5 | 0 | 2,5 | 23 |
| 7 | д.Старомуся-тово | 92 | 87 | 4 | 16 | 1,27 |  | 1,27 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | с.Старосуб-хангулово | 1440 | 1390 | 602 | 307 | 38,8 | 3 | 35,8 | 13,7 | 0 | 13,7 | 52 |
| 9 | д.Тимирово | 139 | 126 | 8 | 26 | 4,6 | 3,6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  | Всего по району | 2916 | 2735 | 906 | 918 | 95,667 | 35,546 | 71,45 | 38,5 | 0 | 38,5 | 31,0 |

Утилизация твердых бытовых отходов

В муниципальном районе Бурзянский район на сегодняшний день отсутствует налаженная система сбора и утилизации твердых бытовых отходов .На основании ФЗ от 06.10.2003 г.№ 131 «О общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, специфику и низкую экономическую привлекательность данной отрасли для частных инвестиций, муниципальные образования не в состоянии самостоятельно выполнить данные функции. В связи с этим требуется необходимость решения данной проблемы на региональном уровне.                                                                         В каждом сельском поселении района имеется специально отведенная, огороженная площадка для сбора бытовых отходов, но отсутствует специальная техника для их размещения и утилизации.

В СП Старосубхангуловский сельсовет вывозом и размещением ТБО занимается частное предприятие ИП Каскинбаев И.Б. Мусор, в основном грузится вручную на тракторный прицеп, и вывозится трактором МТЗ-82 свалку ТБО. Имеющийся в эксплуатации мусоровоз на базе автомобиля ЗИЛ морально и физически изношен и подлежит списанию.

Тарифы, установленные на вывоз и размещение ТБО:

В целях обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния муниципального района Бурзянский район., предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду в районе требуется строительство современных полигонов твердых бытовых отходов и внедрить  систему сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления, основанная на использовании контейнеров евростандарта ёмкостью 1,1 м3, высокотехнологичных мусоровозов с задней загрузкой КО -427 на базе автомобиля МАЗ.

Программа

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

1.Электроснабжение.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощ-ность проекта | Коли-чество потреби-телей | Необхо-димые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализа-ции | Источ-ники инвести-ций | Ответ-ственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ 110 кВ Узян- Байназарово | Повышение категории надежности с 3 на 2 | 70 км | 17 500 чел. | 200000 | 2012-2015 | Бюджет РБ | Госстрой РБ, ООО «БашРЭС» |
| 2 | Строительство ВЛ-10/0,4кв в мкрн.Базал, с.Старосубхангу-лово | Ввод нового жилья, ликвидация самостройных линий | 18,5 км | 23600 кв.м | 18500 | 2011-2013 | Бюджет РБ | ГУП ФЖС РБ, ООО «КомЭнерго Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 3 | Строительство ВЛ-10/0,4кв в д.Старомусятово и Новосубхан-гулово | Ввод нового жилья | 5,5 км | 11800 кв.м | 5500 | 2012- 2013 | Бюджет РБ | ГУП ФЖС РБ, администрация МР Бурзянский район |
| 4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с.Старосубхан-гулово | Обеспечение надежного, качественного электроснаб-жения | 9 км | 4500 человек | 9000 | 2011-2015 | Энерго-сбытовая компания, ООО «КЭС» | ООО «КЭС» |
| 5 | Замена вводов и приборов учета у потребителей в с.Ст.субхан-во | Снижение потерь электроэнергии | 960 абонен-тов | 960 пот-ребите-лей эл.эн. | 11600 | 2011-2015 | Энерго-сбытовая компания, ООО «КЭС» | ООО «КЭС» |
| 6 | Модернизация систем наруж-ного освещения населенных пунктов МР Бурзянский р-н | Обеспечение надежного и высокоэффек-тивного на-ружного освещения | Все населен-ные пункты района | 17500 чел. | 8500 | 2011-2015 | Бюджет РБ, Админис-трация МР Бурзянский район | Администрация МР Бур-зянский р-н, Министерс-тво ЖКХ |
| 7 | Строительство и реконструкция ВЛ-10/0.4 КВ в населенных пунктах, обслуживаемых ОАО«БашРЭС» | Обеспечение надежного, качественного электроснаб-жения |  |  | Инвестиционной программы не представлено | 2011-2015 | Энерго-сбытовая компания, ОАО «БашРЭС» | ООО «БашРЭС-Белорецк» |

2.Система теплоснабжения.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощ-ность проекта | Коли-чество потреби-телей | Необхо-димые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализа-ции | Источ-ники инвести-ций | Ответственный зареализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция центральной котельной в с.Старосуб-хангулово Бурзянского района | Обеспечение надежного и высокоэффек-тивного теплоснабжения | 3 котла по 0,75 Гкал | 96 квартир в 6 МКД, 17 учрежде-ний | 29826 | 2010-2011 | Бюджет РБ | Министерство ЖКХ, ОАО «Башкоммун-энерго» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей в с.Старосуб-хангулово Бурзянского района | Обеспечение надежного и высокоэффек-тивного теплоснабжения Снижение потерь теплоэнергии | 1,3 км | 96 квартир в 6 МКД, 17 учрежде-ний | 2000 | 2012-2013 | Бюджет РБ | Министерство ЖКХ, администрация МР Бурзянский район |
| 3 | Установка или замена приборов учета тепловой энергии | Выполнение «Программы энергосбережения МР Бурзянский район» | 6 тепло-счетчиков | 6 учреждений | 1500 | 2012-2013 | Бюджеты потреби-телей | Администрация МР Бурзянский район |

3.Система водоснабжения.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощ-ность проекта | Коли-чество потреби-телей | Необхо-димые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализа-ции | Источ-ники инвести-ций | Ответственный зареализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство уличного локального водопровода в мкрн «Базал» с.Старосуб-хангулово | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 11,0 км | 310 жилых домов | 16500 | 2011-2012 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Минис-во сельского хозяйства, Администрация МР Бурзянский район |
| 2 | Строительство уличного локального водопровода в д.Байназарово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 10 км | 460 жилых домов | 11800 | 2011-2012 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 3 | Строительство уличного локального водопровода в д.Старомусят. и Новосуб-во Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 4,0 | 180 жилых домов | 6400 | 2013-2014 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 4 | Строительство уличного локального водопровода в д.Кургашлы Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 6,0 | 110 жилых домов | 7500,0 | 2012 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 5 | Строительство уличного локального водопровода в д.Аскарово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 6,0 | 202 жилых домов | 9000,0 | 2012 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 6 | Строительство уличного локального водопровода в д.Киекбаево Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 2,0 | 95 жилых домов | 3000 | 2013 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 7 | Строительство уличного локального водопровода в д.Исламбаево Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 2,0 | 130 жилых домов | 3000 | 2013 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 8 | Строительство уличного локального водопровода в д.Яумбаево Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 4,0 | 150 жилых домов | 6000 | 2013 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 9 | Строительство уличного локального водопровода в д.Старомуна-сипово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 1,0 | 200 жилых домов | 1500 | 2014 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 10 | Строительство уличного локального водопровода в д.Абдул-мамбетово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 10,0 | 230 жилых домов | 15000 | 2014-2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 11 | Строительство уличного локального водопровода в д.Галиакберово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 6,0 | 140 жилых домов | 9000 | 2014-2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 12 | Строительство уличного локального водопровода в д.Кулганино Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 5,0 | 95 жилых домов | 7500 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 13 | Строительство уличного локального водопровода в д.Саргая Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 3,0 | 55 жилых домов | 4500 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 14 | Строительство уличного локального водопровода в д.Байгазы Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 4,0 | 125 жилых домов | 6000 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 15 | Строительство уличного локального водопровода в д.Набиево Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 2,0 | 190 жилых домов | 3000 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 16 | Строительство уличного локального водопровода в д.Иргизлы Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 5,0 | 150 жилых домов | 7500 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 17 | Строительство уличного локального водопровода в д.Новомусятово Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 3,0 | 140 жилых домов | 4500 | 2015 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 18 | Строительство уличного локального водопровода в с.Старосубхан-гулово(левобе-режье) Бурзянского района | Обеспечение населения качественной питьевой водой из централизо-ванных ис-точников | 3,0 | 180 жилых домов | 4500 | 2012 | Бюджет РФ Бюджет РБ | Министерство сельского хозяйства РБ Администрация МР Бурзянский район |
| 19 | Закольцовка существующих сетей в с.Старо-субхангулово | Обеспечение надежности водоснабжения | 0,3 км | 6 жилых домов | 450 | 2012-2013 | Бюджет МР Бурзян-ский р-н, бюджет РБ | Администрация МР Бурзянский район, ООО «Бурзянстрой-сервис» |
| 20 | Установка оборудования для автоматич. управления подачей воды в водонапорную бшню | Обеспечение надежности водоснабжения снижение потерь | 5 водона-порных башен | С.Старо-субх-во, д.Ново-субхан-гулово, д.Старо-мусятово д.Байна-зарово | 500 | 2012-2014 | Инвест. програм-ма ООО «Бурзян-строй-сервис» | Администрация МР Бурзянский район, ООО «Бурзянстрой-сервис» |
| 21 | Капитальный ремонт скважин и насосных стан-ций в с.Старо-субхангулово | Обеспечение надежности водоснабжения снижение потерь | 2 скваж. | С.Старо-субхан-гулово | 500 | 2013 | Инвест. програм-ма ООО «Бурзян-строй-сервис» | Администрация МР Бурзянский район, ООО «Бурзянстрой-сервис» |

4.Система газоснабжения.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощ-ность проекта | Коли-чество потреби-телей | Необхо-димые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализа-ции | Источ-ники инвести-ций | Ответственный зареализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в мкрн «Базал», с.Старосубхан-гулово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 11,0 км | 23600м2 | 19800 | 2012-2014 | Бюджет РБ | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 2 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в левобережье с.Старосубхан-гулово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 12,0 км | 200 жилых домов, школа, детсад | 21000 | 2012-2014 | Бюджет РБ | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 3 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в д.Старомусят и д.Новосубхан-гулово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 5,5 км | 11800 м2 | 6000 | 2012-2015 | Бюджет РБ | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 4 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в д.Байназарово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 4,6 км | 120 жилых домов | 5000 | 2012-2015 | Бюджет РБ, ОАО «Межре-гион-Газ» | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 5 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в д.Новомунаси-пово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 3 км | 40 жилых домов | 1800 | 2012-2015 | Бюджет РБ, ОАО «Межре-гион-Газ» | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 6 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в д.Набиево | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 1,9 км | 60 жилых домов | 2000 | 2012-2015 | Бюджет РБ, ОАО «Межре-гион-Газ» | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |
| 7 | Внутрипосел-ковый уличный газопровод в д.Тимирово | Обеспече-ние под-ключения газом в жилые дома | 2,9 км | 90 жилых домов | 3000 | 2012-2015 | Бюджет РБ, ОАО «Межре-гион-Газ» | Госстрой РБ ОАО «Газ-Сервис» администрация МР Бурзянский район |

5.Утилизация твердо-бытовых отходов.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощ-ность проекта | Коли-чество потреби-телей | Необхо-димые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализа-ции | Источ-ники инвести-ций | Ответственный зареализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона ТБО в с.Старосуб-хангулово МР Бурзянский район | Обеспечение надлежащего санитарного и экологического состояние территории района |  | 7 населен-ных пун-ктов | 45000 | 2011-2012 | Бюджет РБ | Министерство природо-пользования и экологии РБ, администрация МР Бурзянский район |
| 2 | Строительство полигона ТБО в с.Старосуб-хангулово МР Бурзянский район | Обеспечение надлежащего санитарного и экологического состояние территории района |  | 8 населен-ных пун-ктов | 45000 | 2011-2012 | Бюджет РБ | Министерство природо-пользования и экологии РБ, администрация МР Бурзянский район |

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс.м2),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы:

Руководитель Программы – заместитель главы администрации МР Бурзянский район РБ по строительству и ЖКХ

Исполнители основных мероприятий –администрация МР Бурзянский район РБ, министерство ЖКХ РБ, Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, министерство сельского хозяйства РБ, министерство природопользования и экологии РБ, ГУП ФЖС РБ, ОАО «БашРЭС», ООО «КомЭнергоСервис», ОАО «Газсервис»,ООО «Бурзянстройсервис».

Контроль за реализацией Программы осуществляют Руководитель Программы и главный специалист администрации по ЖКХ, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального ра	йона Бурзянский район;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства проводится отделом ЖКХ в целях обеспечения  тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального хозяйства, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых отделом ЖКХ для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального хозяйства

Секретарь Совета                                                             Х.К.Валеева